## Slide 1
Routes and Routing Operations

## Slide 2: Module Overview
Hoạt đông của Router – ARP Protocol.
Các khái niệm
Khái niệm về cấu hình router
Notes: ARP- Address Resolution Protocol

## Slide 3: Hoạt động Router-ARP Protocol
  Tầng network mô hình OSI chủ yếu dùng các loại địa chỉ mang tính qui ước như:
    IP
    IPX
    ...
    Đây là địa chỉ có hướng nghĩa là có 2 phần network.host
  After the path is determined, a router can route a routed protocol.
Notes: ARP laø moät protocol döïa treân nguyeân taéc: Khi moät thieát bò maïng muoán bieát ñòa chæ MAC cuûa moät thieát bò maïng naøo ñoù maø noù ñaõ bieát ñòa chæ ôû taàng network (IP, IPX…) noù seõ göûi moät ARP request bao goàm ñòa chæ MAC address cuûa noù vaø ñòa chæ IP cuûa thieát bò maø noù caàn bieát MAC address treân toaøn boä moät mieàn broadcast. Moãi moät thieát bò nhaän ñöôïc request naøy seõ so saùnh ñòa chæ IP trong request vôùi ñòa chæ taàng network cuûa mình. Neáu truøng ñòa chæ thì thieát bò ñoù phaûi göûi ngöôïc laïi cho thieát bò göûi ARP request moät packet (trong ñoù coù chöùa ñòa chæ MAC cuûa mình).
Trong moät heä thoáng maïng ñôn giaûn nhö hình 1.1, ví duï nhö maùy A muoán guûi packet ñeán maùy B vaø noù chæ bieát ñöôïc ñòa chæ IP cuûa maùy B. Khi ñoù maùy A seõ phaûi göûi moät ARP broadcast cho toaøn maïng ñeå hoûi xem “ñòa chæ MAC cuûa maùy coù ñòa chæ IP naøy laø gì” Khi maùy B nhaän ñöôïc broadcast naøy, coù seõ so saùnh ñòa chæ IP trong packet naøy vôùi ñòa chæ IP cuûa noù. Nhaän thaáy ñòa chæ ñoù laø ñòa chæ cuûa mình, maùy B seõ göûi laïi moät packet cho maùy B trong ñoù coù chöùa ñòa chæ MAC cuûa B. Sau ñoù maùy A môùi baét ñaàu truyeàn packet cho B.

## Slide 4: Môi trường thực tế phức tạp
• Maùy A göûi moät ARP request (broadcast) ñeå tìm ñòa chæ MAC cuûa port X.
• Router C traû lôøi, cung caáp cho maùy A ñòa chæ MAC cuûa port X.
• Maùy A truyeàn packet ñeán port X cuûa router.
• Router nhaän ñöôïc packet töø maùy A, chuyeån packet ra port Y cuûa router. Trong packet coù chöùa ñòa chæ IP cuûa maùy B.
• Router seõ göûi ARP request ñeå tìm ñòa chæ MAC cuûa maùy B.
• Maùy B seõ traû lôøi cho router bieát ñòa chæ MAC cuûa mình.
• Sau khi nhaän ñöôïc ñòa chæ MAC cuûa maùy B, router C göûi packet cuûa A ñeán B.
Notes: Treân thöïc teá ngoaøi daïng routing table naøy ngöôøi ta coøn duøng phöông phaùp proxy ARP, trong ñoù coù moät thieát bò ñaûm nhaän nhieäm vuï phaân giaûi ñòa chæ cho taát caû caùc thieát bò khaùc

## Slide 5: CÁC KHÁI NIỆM
Path determination.
  Việc xác định đường dựa trên các thuật toán routing.
  Đưa ra được một số đo gọi là metric để so sánh giữa các đường với nhau.
  Sau khi thực hiện việc kiểm tra trạng thái của các đường liên kết bằng các thuật toán routing protocol, router có số metric tương ứng cho mỗi đường
  Cập nhật vào routing table.
  Router sẽ chọn đường nào có metric nhỏ nhất để truyền dữ liệu
Notes: Xác định tường đi

## Slide 6
Switching ARP protocol
  Khi một máy muốn gửi packet qua router cho một máy thuộc mạng khác, nó gửi packet đó đến router theo địa chỉ MAC của router, kèm theo địa chỉ protocol (network address) của máy nhận.
  Router sẽ xem xét network address của máy nhận để biết xem nó thuộc mạng nào.
    Nếu không biết được phải chuyển packet đi đâu, nó sẽ loại bỏ (drop) packet.
    Nếu nhận thấy có thể chuyển packet đến đích, nó sẽ bổ sung MAC address của máy nhận vào packet và gởi packet đi.
    Dữ liệu có thể phải đi qua nhiều router, khi đó mỗi router phải biết được thông tin về tất cả các mạng mà nó có thể truyền dữ liệu tới

## Slide 7
Thuật toán routing: mục đích chọn đường truyền tốt nhất của thuật toán, dễ thực hiện, ít chiếm dụng băng thông đường truyền.
Thuật toán routing có thể thuộc một hay nhiều loại sau đây:
  Static hay dynamic
  Single-Path hay Multipath.
  Flat hay Hierarchical.
  Link State or Distance Vector.
Notes: Thuật toán flat routing dùng trong các hệ thống có cấu trúc ngang hàng với nhau, được trải rộng với chức năng và nhiệm vụ như nhau, hierachical là thuật toán phân cấp, có cấu trúc cây.
Thuật toán distance vector (còn gọi là thuật toán Bellman-Ford).
Thuật toán link state (còn được gọi là thuật toán shortest path first)

## Slide 8: Các số đo cơ bản trong thuật toán routing
Mỗi thuật toán có thể sử dụng kiểu sử dụng metric khác nhau. Các metric thường được dùng là:
Path Length
Reliability.
Delay
Bandwidth.
Load
Notes: Path Length metric cơ bản, thường dùng nhất. Path length trong router còn được xác dịnh bằng số hop giữa nguồn và đích. Một hop được hiểu là một liên kết giữa hai router.
Reliability là khái niệm chỉ độ tin cậy của một liên kết.
Delay khái niệm delay dùng để chỉ khoảng thới gian cần để chuyển packet từ nguồn đến đích trong hệ thống.
Bandwidth là một metric quan trọng để đánh giá, bandwidth chỉ lưu lượng dữ liệu tối đa có thể truyền trên liên kết.
Load nhằm chỉ phần trăm network resource đang trong trạng thái bận {busy). Load có thể là lưu lượng dữ liệu trên liên kết, là độ chiếm dụng bộ nhớ, CPU…

## Slide 9: Routed protocol và Routing Protocol
Routed protocol quy định dạng format và cách sử dụng của các trường trong packet nhằm chuyển các packet từ nơi này sang nơi khác (đến tận người sử dụng) Ví dụ: IP, IPX…
Routing protocol: cho phép các router kết nối với nhau và cập nhật các thông tin của nhau nhờ các bảng routing. outing protocol có thể sử dụng các routed protocol để truyền thông tin giữa các router. Ví dụ: RIP (Router information Protocol), IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)…

## Slide 10: Routing Protocol

## Slide 11: Overview routing