## Slide 1
ThS: Phạm Thái Khanh
phamthaikhanh@iuh.edu.vn
Khoa CNTT- ĐH Công Nghiệp TP.HCM
HƯỚNG DẪN CÔNG CỤ

## Slide 2
UNetLab
EVE-NG (Emulated Virtual Environment – Next Generation)
Công cụ giả lập (emulator) mạnh nhất hiện nay. thừa hưởng các tính năng của UnetLab.
EVE-NG có thể giả lập được rất nhiều loại thiết bị mạng đang được sử dụng rộng rãi, với nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau:
  Router/switch của Cisco (Cisco IOL hoặc IOS trên nền Dynamip Server)
  Juniper
  Firewall
  Các thiết bị cuối
  Để kiểm tra thiết kế, kiểm thử, vận hành thệ thống thực trên nền tảng ảo hóa tiết kiệm chi phí.

## Slide 3: DOWNLOAD EVE-NG
https://www.eve-ng.net/index.php/download/
Có thể chọn EVE và Vmware free (nếu chưa có)

## Slide 4: Thiết lập Vmware – EVE-NG
Vào Vmware -> open
Browse đến folder chứa EVE-COMM-VM -> Open
Nhập tên máy ảo->Browse để chọn nơi lưu máy ảo -> Import

## Slide 5: Vmware-Edit Virtual Machine Settings
Cấu hình máy ảo, tùy cấu hình máy thật thiết lập máy ảo phù hợp:
  RAM
  CPU
  HDD
  Network Adapter
Ok và start máy ảo lên

## Slide 6: Khởi Động EVE-NG Và Thiết Lập Ban Đầu
Sau khi máy ảo khởi động xong
Tài khoản/mật khẩu mặc định của EVE-NG là
root / eve
Nhập mật khẩu mới cho EVE-NG và xác nhận

## Slide 7: Khởi Động EVE-NG Và Thiết Lập Ban Đầu
Đặt tên máy ảo
Cấu hình DNS domain mane: mssvten.com
  VD Phan Văn Trúng MSSV 17181921
Tên máy ảo: EVE_Trung
17181921trung.com

## Slide 8: Khởi Động EVE-NG Và Thiết Lập Ban Đầu
Chọn phương thức cấu hình IP cho card mạng server ubuntu.
  DHCP (nếu lab có thể chọn dhcp cho nhanh)
  Static (nếu hệ thống thật nên chọn static vì là server)
(Để lựa chọn dung spacebar)

## Slide 9: Khởi Động EVE-NG Và Thiết Lập Ban Đầu
Tiếp theo là máy chủ đồng bộ thời gian thực. (đễ trống nếu không dùng)
Proxy Server (chúng ta kết nối trực tiếp nên để direct)

## Slide 10: Khởi Động EVE-NG Và Thiết Lập Ban Đầu
Sau khi EVE-NG khởi động lên tài khoản và mật khẩu mặc định của EVE-NG là root/eve
Thực hiện cập nhật: apt-get update

## Slide 11: Khởi Động EVE-NG Và Thiết Lập Ban Đầu
Sau khi EVE-NG khởi động lên tài khoản và mật khẩu mặc định của EVE-NG là root/eve
Thực hiện cập nhật: apt-get update
Thực hiện: apt-get upgrade (chấp nhận hết)

## Slide 12: Khởi Động EVE-NG Và Thiết Lập Ban Đầu
Đăng nhập qua web
admin
eve

## Slide 13: Bộ Công Cụ Windows Client Side
Bộ công cụ Windows client cung cấp mọi thứ cần thiết để phục vụ công việc/ Lab để chạy các ứng dụng telnet, vnc, wirehark, rdp khi thực hiện trên EVE-NG Nó bao gồm:
  Wireshark 3.0.6.0 installation
  UltraVNC 1.2.3.1 installation
  putty 0.73 (used as default telnet client)
  plink 0.73 (for wireshark)
  all necessary wrappers
  It will modify windows registry files for proper work
  It will save all the files on the local PC if one would like to modify for example, using SecureCRT instead of default Putty.
  Windows 8 and 10 reg files to support tabbed SecureCRT
  Auto detection of Windows version (7, 8, 10) ( x64 only supported )

## Slide 14: Bộ Công Cụ Windows Client Side
https://www.eve-ng.net/index.php/download/

## Slide 15: Install Windows Client Side
Install EVE-NG-Win-Client (run as admin)

## Slide 16: Giới Thiệu Về IOL
IOL là IOS On Linux
Cisco IOS là Internetwork Operating System
Đây là điểm khác nhau cơ bản giữa bản Free và Professional/Learning.
  Bản Pro không cần thêm các IOL vào đã có tích hợp.
  Bản Pro cần có 400$.
  Có thể tạo và phân quyền user.
Vậy chúng ta cần chép vào đâu trong EVE-NG?
/opt/unetlab/addons/iol/bin/

## Slide 17: Giới Thiệu Về IOL
Một số bản IOL thông dụng:
L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-M5.3.bin -> IOL đùng để giả lập Router
L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.4-2T.bin -> IOL đùng để giả lập Router
L2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-20150703.bin  IOL đùng để giả lập Switch L2
L2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-IRON-20151103.bin  IOL đùng để giả lập Switch L2
Có thể trong quá trình lưu lạc trong dân gian mạng có tên file khác nhau

## Slide 18: COPY VÀO EVE-NG
Các bạn có nhiều cách copy vào EVE-NG khác nhau cách nào cũng được miễn các bạn thấy dễ dùng thuận lợi
Một trong các cách là dùng công cụ WinSCP
FileZilla cũng ok tất.

## Slide 19: Dùng WinSCP connect vào EVE-NG
Run WinSCP kết nối vào EVE-NG
root
eve

## Slide 20: Dùng WinSCP connect vào EVE-NG
Chép IOL vào đâu ?
/opt/unetlab/addons/iol/bin
Source
IOL
destination

## Slide 21: Tạo file Li vào EVE-NG
Sau khi đã copy xong ta vào EVE-NG tạo key
Login: root và pass:eve
Vào nơi lưu IOL trên EVE
root@eve-ng:~#cd /opt/unetlab/addons/iol/bin

## Slide 22: Lấy License IOU và Tạo file iourc
Vào folder: cd /opt/unetlab/addons/iol/bin
Lệnh lis: ls –l
Để tạo key thực hiện lệnh
#python CiscoIOUKeygen.py
#echo ‘[license]
>eve-ng = 972f30267ef51616;’ >>iourc

## Slide 23: Dùng WinSCP connect vào EVE-NG
Kiểm tra license
Nếu chưa có license key vào file này nhập vào kết quả khi run tạo ra và save
Sau đó thực hiện fix permission lệnh chmod(0755)
/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper –a fixpermissions

## Slide 24: Tạm Hoàn Thành Cài EVE-NG